## Slide 1: 4M Market Coupling (4M MC) Cuplarea piețelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România
București, 25/09/2014

## Slide 2: Agenda
  4M MC – Aspecte comune
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și calendarul comunicării (schimbului de informații) cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România

## Slide 3: Teoria Cuplării Piețelor 1/2
Cuplarea piețelor (MC) = licitație implicită: alocarea optimă, într-un proces comun, a energiei și drepturilor de utilizare a capacității de transport transfrontaliere. Toate datele de intrare (ofertele și capacitățile de transport) sunt luate în considerare împreună.
Metoda: aproape la fel ca stabilirea PIP și cantităților tranzacționate la nivel local, dar folosind capacitățile de transport transfrontalier ca și constrângere pentru schimburile comerciale între zonele de piață.
Energia, maximizată de capacitatea transfrontalieră, este transferată de la zona cu preț mai mic la zona cu preț mai mare, cu scopul echilibrării prețurilor din zonele de piață.
VÂNZĂTORI
CUMPĂRĂTORI
50Hz
Zona
Preț
Mic
Zona
Preț
Mare
Restricție de capacitate

## Slide 4: Teoria Cuplării Piețelor 2/2
=
Diferența de preț între
prețurile zonelor de piață vecine
Prețul de licitație a capacității
Prețul de licitație a capacității înmulțit
cu fluxul transfrontalier
Venituri din congestie ale OTS
=
În cazul în care există diferențe de preț între două zone vecine, fluxul de energie electrică pe linia de interconexiune congestionată este către zona cu pret mare.
În cazul în care nu există diferențe de preț între două zone vecine, capacitatea de transport a fost suficientă pentru piață.
Implementarea Cuplării Piețelor necesită o cooperare strânsă OTS-Burse și sprijinul autorităților naționale de reglementare.
Operarea Cuplării Piețelor este un proces zilnic comun, operat de către OTS-urile și Bursele implicate.

## Slide 5: Cuplarea Piețelor în Practică
Forma optimă dovedită teoretic a tranzacționării pentru Ziua Următoare
Mai multe proiecte de implementare pe bază de voluntariat
Elaborarea unui cadru legal armonizat la nivelul UE
Cuplarea Piețelor bazată pe fluxuri este definită ca model țintă pentru Ziua Următoare
Implementarea Cuplării prin Preț la nivel European cât mai curând posibil, cu implicarea cel puțin a tuturor statelor membre UE

## Slide 6: Care a fost evoluția?
30 mai 2011 Memorandumul de Înțelegere între CZ, SK, HU
11 sep. 2012 Lansarea CZ-SK-HU MC
Între timp România și Polonia înaintează Scrisori de intenție privind participarea la cuplarea piețelor
Iulie 2013 Memorandumul de Înțelegere între piețele din 5 țări
(CZ-SK-HU+RO+PL)
August 2013 Decizia de lansare a proiectului 4M Market Coupling cu scopul de a implementa cuplarea piețelor din CZ, SK, HU și RO; Polonia participă cu statut de observator
Mâine Lansarea 4M Market Coupling
(4M MC)
Viitorul apropiat Noi pași în direcția Cuplării
prin Preț la nivel European
(model țintă), aderarea la
Multi-Regional Coupling prin proiectul CEE
Notes: OTE

## Slide 7: 4M Market Coupling (4M MC)
Cuplarea prin preț pe bază de ATC a Piețelor pentru Ziua Următoare din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România
Membri:
OTS-urile, Bursele & Autorităţile Naționale
de Reglementare din CZ-SK-HU-RO
Observatori: OTS-ul, Bursa & Autoritatea Națională de
Reglementare din Polonia

## Slide 8: Obiectivele proiectului
  Obiective principale:
  Extinderea Cuplării Piețelor din CZ-SK-HU cu România
  Cele 4 state doresc să introducă beneficiile integrării piețelor pentru participanții la piață cât mai curând posibil
  Pregătirea pentru aderarea la Cuplarea prin Preț la nivel European - implementarea Cuplării Piețelor având la bază soluția PCR
  Context:
Integrarea pieței în etape este singura cale de urmat din cauza situației de blocaj și progresului lent în regiunea CEE
  Metodologia de calcul a capacității pe bază de fluxuri
  Suprapunerea regiunilor și alte activități de integrare
Soluția regională CEE nu este încă convenită
Extinderea nu împiedică dezvoltarea regională, deoarece este un pas intermediar spre Cuplarea prin Preț la nivel European

## Slide 9: Cuplarea piețelor din perspectiva participanților la piaţă
Caracteristici principale:
Participanții la piață vor fi în contact numai cu acele Burse unde sunt participanți înregistrați.
În vederea participării la 4M MC nu este nevoie ca participanții să fie înregistrați la toate Bursele, ci numai la cea locală.
Participanții la piață vor utiliza platforma de tranzactionare de la bursa locală în vederea introducerii ofertelor și accesării rezultatelor.
După lansarea Cuplării Piețelor, licitația explicită zilnică de capacități va fi eliminată, tranzacțiile zilnice bilaterale pe frontiera HU-RO vor fi eliminate. Numai capacitățile de transport transfrontalier alocate pe termen lung și intrazilnic vor fi disponibile pentru tranzacții bilaterale.
Atunci când se intenționează transferul de energie electrică, participantul la piață trebuie să fie înregistrat la bursele care administrează zonele de piață între care se realizează transferul.
Notes: OTE

## Slide 10: CZ-SK-HU MC vs. 4M MC
Cuplarea României înseamnă lichiditate mai mare prin intermediul unei noi frontiere (HU-RO) implicată într-o procedură de alocare mai eficientă
Implementarea soluției PCR nu are nici un efect asupra comunicării participantului cu Bursa
Fără schimbări semnificative în procedurile externe și în orar
Timpul de închidere a porții rămâne la ora 11:00 CET
Limita minimă de preț se modifică de la -3000 la -500 €/MWh pentru a urma NWE/MRC ca referință

## Slide 11: Agenda
  4M MC – Aspecte comune
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și calendarul comunicării (schimbului de informații) cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România

## Slide 12: Topologie 4M MC
CEPS
SEPS
MAVIR
TEL
mTMF
OTE
OKTE
EPEX
EPEX
OPCOM
HUPX
EPEX
Norul OTS
Sistemul comun al OTS (mTMF + Norul OTS)
Norul 4M MC PCR

## Slide 13: Soluția tehnică a Burselor
Implementarea soluției PCR în deplină conformitate cu modelul țintă
  1 membru cu drepturi depline PCR (OTE)
  3 burse deservite (OKTE, HUPX, OPCOM) de EPEX Spot
  În timpul funcționării OTE și EPEX Spot acționează în calitate de coordonator prin rotație.
Soluția PCR este un pas important pentru integrarea ulterioară:
  interfețele implementate pot fi reutilizate cu extinderile necesare
  procedurile de cuplare sunt compatibile cu MRC (cu excepția orarului)
  Soluția IT PCR aceeași ca în MRC
    în curs de implementare în CSE (Proiectul IBWT)
    operaţional în MRC

## Slide 14: Armonizarea caracteristicilor piețelor
Parametru | Valoare*
Zona orară aplicabilă | CET
Publicarea ATC în situaţia normală | 9:15 (de OTS)/9:30 (de Burse)
Termenul limită pentru modificarea ATC | 10:30
Ora de închidere a porții în situaţia normală | 11:00
Publicarea rezultatelor de către Burse** (timpul de publicare: Tp) | 11:30-40
Publicarea rezultatelor de către OTS-uri în situaţia normală | Tp + 5 minutes
Termenul limită pentru transmiterea notificării în situaţia normală | 14:30
Numărul de zecimale pentru fluxurile transfrontaliere | 1 zecimală (0,1 MW)
Numărul de zecimale pentru preț | 2 zecimale (0,01€/MWh)
Prețurile Min / Max | €/MWh -500/+3000
Declanșarea Licitației secundare | €/MWh -150/+500
Pasul de incrementare a cantităţilor | 1 zecimală (0,1 MW)
Pasul de incrementare a prețurilor | 2 zecimale (0,01 €/MWh)
* Termenele se stabilesc final ca urmare a testelor procedurale.
** Fără Licitație Secundară. În caz de Licitație Secundară sau aplicarea oricărei proceduri de rezervă/ proceduri de rezervă de ultimă instanţă, momentul publicării este amânat.

## Slide 15: Soluția tehnică a OTS-urilor
Statut egal al tuturor OTS-urilor conectați
O singură platformă OTS (fără rotație, contract simplu)
Permite schimbarea ușoară a rolurilor Burselor (Coordonator / Non-coordonator) prin sistemul interfață “Norul OTS” ca unic punct de contact al sistemelor OTS în raport cu Bursele
Experiențe excelente de performanță și funcționalități din cuplarea CZ-SK-HU
Sistemele mTMF și “Norul OTS” sunt ușor extensibile
  Număr nelimitat de OTS-uri și Burse care se pot conecta
  Extinderea sistemului este aproape fără costuri

## Slide 16: Calculul coordonat al ATC
Introducerea / extinderea Cuplării Piețelor nu va schimba metoda de calcul a capacităților.
Pentru o anumită frontieră, ambele OTS-uri vecine calculează ATC-ul și valoarea cea mai mică este folosită pentru calculul cuplării și este publicată.
Calculul coordonat al capacităților se va face de către SEPS pentru granițele CZ-SK, SK-HU și HU-RO.
Procedurile de alocare explicită de capacitate pe termen lung și intrazilnic rămân neschimbate.
Notes: OTE

## Slide 17: Cuplarea Piețelor 4M: model
Pre-cuplare
Cuplare
Post-cuplare
Calculul capacităților
ATC-uri
Calculul Cuplării piețelor (PCR)
Pozițiile nete
Preturile de închidere a pieței
Fluxurile transfrontaliere = capacități alocate
Livrarea transfrontalieră
Decontarea transferului transfrontalier
Distribuția veniturilor din congestii
Notificarea transfrontalieră
Transmiterea ofertelor către Burse
Publicare
Compensarea și decontarea
(lunar)
Notes: OTE

## Slide 18
Colectarea ofertelor (și transmiterea la FS)
Data sharing
CEPS
SEPS
MAVIR
TEL
mTMF
OTE
OKTE
Furnizor de servicii
Furnizor de servicii
OPCOM
HUPX
Furnizor de servicii
Nor OTS
Notă: Numărul de furnizori ai serviciului de cuplare (FS) este de cel puțin 1 și cel mult 3
Sistemul comun al OTS (mTMF + Nor OTS)
PUB
PUB
PUB
PUB
Nor 4M MC PCR
Calculul capacităților
Furnizarea capacitățiilor la Burse
PUB
Schimbul de date
Pre-cuplare
1
1
1
1
2a
2b
2c
2c
2c
2c
2d
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2f
2f
2f
2f
2g
2g
2g
2g
3a
3a
3a
3a
3b
3b
3b
3b
3c
3c
3c

## Slide 19
Calculul cuplării
mTMF
OTE
PUB
OKTE
Furnizor de servicii
Coordonator
Furnizor de servicii
OPCOM
5
HUPX
Furnizor de servicii
5
5
Nor OTS
Sistemul comun al OTS (mTMF + Nor OTS)
7c
PUB
7a
PUB
7a
PUB
7a
Nor 4M MC PCR
4
5
7b
PUB
7a
6
6
6
6
5
5
5
5
5
6
6
7c
6
Cuplare
Rolul de coordonator se va aplica prin rotaţie.
5
3d
3d
3d
3d
5
5
5
Rezultatele către OTS

## Slide 20
mTMF
OKTE
HUPX
OPCOM
OTE
SEPS Agent de transfer
MAVIR Agent de transfer
TEL Agent de transfer
CEPS
Agent de transfer
8b
9
11
12
PUB
12
12
10
10
10
10
11
12
11
12
8a
8b
8b
8b
8b
8b
8b
8b
9
9
9
8a
8a
8a
Post-Cuplare
Decontare locală
Agent de transfer
Rezultate

## Slide 21: Transferul transfrontalier
Fiecare OTS acționează pe piața locală prin transferul / transportul energiei electrice între zonele piețelor vecine într-un mod centralizat.
Agenţii de trasfer trebuie să respecte Rezultatele Cuplarii Piețelor: drepturile de capacitate alocate = fluxurile transfrontaliere.
Tranzacția transfrontalieră pe o anumită frontieră este stabilită între Agenţii de transfer vecini pe baza prețului zonei pieței exportatoare (prețul mai mic).
Tranzacția internă între Agentul de transfer și piața locală este stabilită pe baza prețului pieței locale.
Agentul de transfer care importă primește dreptul de capacitate, colectează veniturile din congestii și le distribuie la OTS-urile relevante.

## Slide 22: Transferul transfrontalier
De exemplu, dacă fluxurile de energie circulă de la CZ către SK și de la SK & RO către HU:
Proces lunar
Poces zilnic
Cuplarea Pieței
Tranzacții Locale,
Compensare & Decontare
Decontare & Compensare transfrontalieră
Distribuirea veniturilor din congestii
Piața CZ
Piața SK
Piața HU
Agent de transfer HU
Agent de transfer CZ
OTS HU
OTS SK
OTS CZ
Flux energie
Flux financiar
Agent de transfer SK
Piața RO
OTS RO
Agent de transfer RO

## Slide 23: Agendă
  4M MC – Aspecte comune
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și orarul comunicării cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România

## Slide 24: Procese Operaționale și Calendar – Rezumat
9:30
Calcul coord. de Capacitate
11:00
11:25
13:30
14:30
Decuplare
Notificare
11:40
Procedurile Excepționale
Decuplare timpurie
10:30-10:35
Procedura normală
Termen limită pentru Anunțul de decuplare timpurie
Termen limită pentru Anunțul de decuplare
Transmiterea ofertelor la Burse
12:35 -12:40

## Slide 25: Procesul Normal Orarul în procedura normală
  ATC-ul va fi publicat la 9:15 pe pagina de start a mTMF (www.sepsas.sk) și pe website-ul fiecărei Burse la 9:30
  ATC-ul va putea fi modificat până la 10:30 de mTMF și actualizat pe fiecare website al mTMF și Burselor
  Ora de închidere a porților la Burse la 11:00
  Publicarea rezultatelor pieței la 11:40
  Termen limită pentru Notificare la 14:30
Primire ATC
Primirea ofertelor
Calculul cuplării
Transferul rezultatelor pentru validarea Burselor
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificare
Publicare ATC
9:30
Ora de sfârșit
Ora de început
9:15
11:40
14:30
11:00
11:40
9:25
9:25

## Slide 26: Licitația Secundară Procedură și orar de publicare
12:30
Ora de sfârșit
12:00
Ora de început
14:30
9:15
11:00
11:50
12:30
12:00
+ 50 min
~11:40
Praguri atinse – Redeschiderea Registrelor de Oferte
Ca urmare a atingerii preţurilor prag identificată în CZ, SK, HU, RO, după calculul cuplării porțile sunt redeschise pentru participanții la toate piețele cuplate timp de 10 minute și se efectuează un al doilea calcul.
Ca urmare a celui de-al doilea calcul, rezultatele pieței sunt amânate aproximativ 50 de minute.
Identificată atingerea
pragurilor
Pași Suplimentari
9:30
9:25
Primire ATC
Primirea ofertelor
Calcul cuplării
Transferul rezultatelor pt. validarea Burselor
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificare
Redeschidere registru oferte
Calculul cuplării
Publicare ATC
Licitație Secundară
Ora de închidere a porților la Bursă la 11:00 Redeschidere porți la Bursă la 11:50 Ora de închidere porți la Bursă la 12:00 Publicare preconizată a rezultatelor la 12:30 Notă: Acest orar poate fi schimbat în anumite cazuri.
9:25
~11:35

## Slide 27: Licitația Secundară Procedură și orar de publicare
Orar | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicarea rezultatelor | Termen limită pentru notificare
~11:40 | Redeschiderea Registrelor de Oferte | Registrele de Oferte redeschise pentru 10 minute | 12:30 | 14:30
Examplu de mesaj pentru „Redeschiderea Registrelor de Oferte”:
Prețul prag a fost atins - Redeschiderea Registrelor de Oferte
Licitația Secundară pentru ziua de livrare 05.12.2014 a fost declanşată:
Deschiderea sesiunii de licitație secundară 11:50
Închiderea sesiunii de licitație secundară: 12:00
Rezultatele sunt așteptate în jur de: 12:30
Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea ofertării și în piețele în care nu s-au atins prețurile prag și transmiterii de oferte atât pentru vânzare cât și pentru cumpărare.
Piața SK:
Prețul prag superior a fost depășit pentru intervalele 19, 20, 21 – sunt necesare oferte de vânzare
Prețul prag inferior a fost depășit pentru intervalele 22, 23, 24 – sunt necesare oferte de cumpărare
Vă rugăm să aveţi în vedere că toate ofertele deja introduse înainte de Licitația Secundară vor fi de asemenea incluse în calcul, cu condiția ca acestea să nu fie schimbate/anulate în timpul redeschiderii ofertării.
Vă rugăm să aveţi în vedere că procedura Licitației Secundare urmează regulile pieței locale.

## Slide 28: Procesul de Cuplare amânat Amânare de scurtă durată
Probleme tehnice
Ca urmare a problemelor tehnice în procesul de cuplare, acesta se menține însă acțiunile sunt amânate (de exemplu 20 de minute)
+ 20 min
11:40
9:30
Ora de sfârșit
Ora de început
12:00
~11:10
14:30
9:15
11:00
12:00
9:25
Primire ATC
Primirea ofertelor
Calculul cuplarii
Transferul rezultatelor pt. validarea Burselor
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificare
Publicare ATC
Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Piețelor
9:25

## Slide 29: Procesul de Cuplare amânat Amânare de scurtă durată
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicarea rezultatelor pieței | Termen limită pentru notificare
11:40 | Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Pieței |  | 12:00 | 14:30
Examplu de mesaj pentru „Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Pieței“:
Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Pieței
Procesul de cuplare a pieței este amânat din motive tehnice sau datorită unor probleme în piață.
Prin urmare, publicarea rezultatelor Cuplării Pieței este amânată.
Vă vom informa de îndată ce vor fi disponibile noi informații.

## Slide 30: Procesul de Cuplare amânat Amânare critică (Scenariul privind evitarea decuplării înainte de limita critică de timp)
Probleme tehnice
Ca urmare a problemelor tehnice în procesul de cuplare, acesta se menține însă acțiunile sunt amanate (amânarea maximă înaintea decuplării este de 55 de minute)
+ 55 min
11:40
Ora de sfărșit
Ora de început
12:05
Risc de Decuplare
şi Licitație Umbră
Actualizarea ofertelor în sistemul de licitație explicită de capacitate în procedura de ultimă instanţă
Primire ATC
Primirea ofertelor
Calculul cuplarii
Transferul rezultatelor pentru validarea Burselor
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Nominalizare
Publicare ATC
9:30
12:35
~11:10
14:30
9:15
11:00
12:35
9:25
Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Piețelor
9:25

## Slide 31
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicarea rezultatelor pieței | Termen limită pentru nominalizare
11:40 | Amânarea publicării rezultatelor Cuplării Pieței |  |  | 14:30
12:05 | Risc de decuplare și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor în sistemul de Licitație Umbră | 12:35 | 14:30
Procesul de Cuplare amânat Amânare critică (Scenariul privind evitarea decuplării înainte de limita critică de timp)

## Slide 32
Procesul de Cuplare amânat Amânare critică (Scenariul privind evitarea decuplării înainte de limita critică de timp)
Examplu de mesaj pentru „Risc de decuplare și Licitație Umbră“:
Risc de decuplare și Licitație Umbră
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că procesul de calcul al rezultatelor pieței CZ-SK-HU-RO prezintă o amânare critică din motive tehnice sau datorită unor probleme în piață.
În caz de decuplare un alt mesaj va fi transmis în cel mai scurt timp după ora 12:35 pentru a anunța decuplarea.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care este necesară decuplarea, se vor redeschide registrele de oferte, cu o notificare prealabilă, pentru 20 de minute după anunțul decuplării, iar pentru cele patru piețe calculul local se va realiza separat de către HUPX, OKTE, OTE și OPCOM. Vă rugăm să fiți pregătiți în cazul în care doriți să vă modificați ofertele în caz de decuplare.
În cazul decuplării CZ-SK-HU-RO, ATC-urile pentru granița SK-HU, granița CZ-SK și granița HU-RO vor fi alocate explicit prin intermediul Licitației Umbră. Vă rugăm să luați în considerare faptul că porțile Licitației Umbră se vor închide la 12:35 pentru a rula în paralel.
Dacă CZ-SK-HU-RO sunt decuplate, rezultatele Licitației Umbră vor fi publicate cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 12:45.
Prin urmare, vă rugăm să vă actualizați ofertele pentru capacități în sistemul MAVIR KAPAR pentru granița SK-HU și granița HU-RO și/sau platforma ČEPS DAMAS pentru granița CZ-SK înainte de închiderea porții Licitației Umbră de la 12:35.

## Slide 33: Modificarea ATC Ora de închidere a porților de primire a ofertelor de catre burse (GCT) nu este neafectată
+ 0 min
9:30
Ora de sfârșit
Ora de început
9:15
11:40
11:40
14:30
9:25
9:30-10:30
Actualizarea valorilor ATC
Primire ATC
Calculul cuplarii
Transferul rezultatelor pentru validare Burse
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificare
Publicare ATC
Primirea ofertelor
Posibilitatea de modificare ATC
11:00
9:25
ATC Primire ATC: 9:15 – 9:25 Publicare ATC la Burse: 9:30 Posibilitate de modificare ATC: 9:30 – 10:30 Ora de închidere a porților la Burse – 11:00
9:30
10:30

## Slide 34: Modificarea ATC Ora de închidere a porților de primire a ofertelor de catre burse (GCT) nu este neafectată
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicare ATC | Închidere porți Burse
9:30 - 10:30 | Actualizarea valorilor ATC | Actualizarea ofertelor la Bursă (în baza actualizării valorilor ATC) | De îndată ce ATC este publicat, însă nu mai târziu de 10:30 | 11:00
Exemplu de mesaj pentru „Actualizarea valorilor ATC“:
Actualizarea valorilor ATC
Vă rugăm să aveți în vedere că valorile ATC au fost modificate.

## Slide 35: Procesul ATC amânat Amânare de scurtă durată
~09:30
Amânarea publicării valorilor ATC
Amânare ATC
+ 0 min
9:40
Ora de sfârșit
Ora de început
9:15
11:40
11:40
14:30
9:20
9:40
Primire ATC
Primirea ofertelor
Calculul cuplarii
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificare
Transferul rezultatelor pentru validarea Burselor
Probleme tehnice
11:00
Amânarea publicării valorilor ATC
ATC este publicat
Ca urmare a problemelor tehnice în perioada transmiterii ATC, procesul rămâne același însă acțiunile sunt amânate (de exemplu 10 minute)

## Slide 36: Procesul ATC amânat Amânare de scurtă durată
Oră | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicare ATC | Închidere porți Burse
~ 9:30 | Amânarea publicării valorilor ATC: Amânare ATC |  | De îndată ce ATC sunt publicate, dar nu mai târziu de 10:30 | 11:00
9:40 | Amânarea publicării valorilor ATC: ATC sunt publicate | Actualizarea ofertelor la Bursă (în baza actualizării valorilor ATC) | De îndată ce ATC sunt publicate, dar nu mai târziu de 10:30 | 11:00
Exemplu de mesaj pentru „Amânarea publicării valorilor ATC“:
Amânarea publicării valorilor ATC
Publicarea valorilor ATC pentru regiunea 4M MC este amânată din motive tehnice. Vă vom informa de îndată ce vor fi publicate valorile ATC.
sau (în funcție de pas)
Vă informăm că valorile ATC au fost publicate.

## Slide 37: Procesul ATC amânat Amânare critică – Nu este afectată ora de închidere a porților la Burse
~09:30
Amânarea publicării ATC
Amânare ATC
+ 0 min
10:30
Ora de sfărșit
Ora de început
9:15
11:40
11:40
14:30
9:20
10:30
Primirea ATC
Primirea ofertelor
Calculul cuplarii
Transferul rezultatelor pt validarea Burselor
Validarea rezultatelor
Publicarea rezultatelor
Notificarea
Probleme tehnice
11:00
Amânarea publicării valorilor ATC
Publicare ATC
Ca urmare a unor probleme tehnice în procesul ATC, procesul rămâne același, dar acțiunile se amână (amânarea maximă înainte de decuplare este de 60 minute)
10:00
Risc de decuplare timpurie și Licitație Umbră
Actualizarea ofertelor in sistemul de licitații explicite umbră (procedura de ultimă instanţă)

## Slide 38: Procesul ATC amânat Amânare critică – Nu este afectată ora de închidere a porților la Burse
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicare ATC | Ora de inchidere a porților
~ 9:30 | Amânarea publicării valorilor ATC: Amânare ATC |  | De îndată ce este publicat ATC, dar nu mai târziu de ora 10:30 | 11:00
10:00 | Risc de decuplare timpurie și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor pentru Licitația Umbră | De îndată ce este publicat ATC, dar nu mai târziu de ora 10:30 | 11:00
10:30 | Amânarea publicării valorilor ATC: Publicare ATC | Actualizarea ofertelor la burse (în baza valorilor ATC publicate) | Cel mai târziu la ora 10:30 | 11:00

## Slide 39: Procesul ATC amânat Amânare critică – Nu este afectată ora de închidere a porților la Burse
Exemplu de mesaj „Risc de decuplare timpurie și Licitație Umbră”:
Risc de decuplare timpurie pentru și Licitație Umbră
În procesul de cuplare a piețelor a apărut riscul de decuplare timpurie din motive tehnice sau datorită unor probleme în piață.
În cazul în care problemele nu pot fi rezolvate și decuplarea devine necesară un alt mesaj se va transmite curând după ora 10:30 pentru a anunța decuplarea.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în cazul în care decuplarea devine necesară, poarta de transmitere a ofertelor se va închide ca de obicei la ora 11:00 și tranzacționarea se va desfășura separat în fiecare din cele patru piețe HUPX, OKTE, OTE și OPCOM. Vă rugăm să vă pregătiți în cazul în care intenționați să modificați ofertele în caz de decuplare.
În caz de decuplare a zonei CZ-SK-HU-RO, ATC-urile pentru granițele SK-HU, CZ-SK și HU-RO vor fi alocate prin Licitație Umbră explicită. Vă avertizăm că poarta pentru Licitația Umbră se va închide la 10:30 pentru a rula in paralel. Rezultatele Licitației Umbră vor fi publicate la 10:40, dar numai dacă CZ-SK-HU-RO sunt decuplate.
De aceea, vă sfătuim să vă actualizați ofertele pentru Licitațiile Umbră explicite înainte de 10:30 în platforma ČEPS DAMAS pentru granița CZ-SK și/sau în sistemul MAVIR KAPAR pentru granițele SK-HU și HU-RO.

## Slide 40: Agenda
  4M MC – Aspecte comune
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și calendarul comunicării (schimbului de informații) cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România

## Slide 41
Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
Decuplarea
Datorită unei probleme tehnice în procesul de cuplare a piețelor nu pot fi furnizate rezultatele pieței până la ora limită și vor fi utilizate soluții de rezervă de ultimă instanţă.
Cu o zi înainte
de ziua de livrare
Granița
HU - RO
Granița
SK - HU
Piața Cehă
Piața Slovacă
Piața Ungară
Piața Românească
Granița
CZ - SK
Piețe cuplate: CEHIA-SLOVACIA-UNGARIA-ROMÂNIA
Normal
LICITAȚII ZILNICE LOCALE ÎN PIAȚA DIN CEHIA
LICITAȚII ZILNICE LOCALE ÎN PIAȚA DIN SLOVACIA
LICITAȚII ZILNICE LOCALE ÎN PIAȚA DIN UNGARIA
LICITAȚII ZILNICE LOCALE ÎN PIAȚA DIN ROMÂNIA
LICITAȚII EXPLICITE UMBRĂ
LICITAȚII EXPLICITE UMBRĂ
Soluții de rezervă de ultimă instanță
LICITAȚII EXPLICITE UMBRĂ
Nu va fi utilizată decuplarea parțială.

## Slide 42: Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
Decuplarea 4M MC poate fi anunțată în două cazuri:
1) Atunci când nu e posibil, pentru o anumită zi, să se aloce capacitatea de transport disponibilă prin alocare zilnică implicită, de exemplu: un termen limită este atins și nu este gasită o soluție înainte de termenul limită pentru publicarea rezultatelor pieței. Acest tip de decuplare este denumită „Decuplare totală”
Termenul limită pentru anunțarea decuplării este 12:35.
2) Atunci când nu este posibil, pentru o anumită zi, să se soluționeze problemele severe din sistemul mTMF și/sau din procesul de calcul/furnizare a ATC-urilor. În acest caz decuplarea este anunțată din timp, de exemplu cu mult înainte de închiderea porții de transmitere a ofertelor. Acest tip special de decuplare este denumit „Decuplare timpurie”. Ora implicită a „Decuplării timpurii” are ca scop să mențină neschimbată ora de închidere a porții de transmitere a ofertelor (11:00).
Termenul limită pentru anunțarea decuplării timpurii este 10:30.

## Slide 43: Licitație Umbră – soluție de ultimă instanţă pentru alocarea capacității pentru 4M MC
ČEPS și MAVIR sunt organizatorii licitațiilor umbră in CZ-SK-HU-RO MC
ČEPS pentru granița CZ – SK; MAVIR pentru granițele SK – HU & HU – RO
Principalele caracteristici:
Ofertele pentru licitațiile umbră pot fi încărcate pentru 30 de zile consecutive în avans;
Dacă decuplarea nu este anunțată, ofertele nu sunt evaluate, nu se face alocarea explicită a capacității;
Până în momentul anunțării decuplării și trecerea la soluția de ultimă instanţă, ofertele sunt evaluate;
După publicarea rezultatelor licitației explicite, registrele ofertelor Burselor sunt încă deschise pentru 20 minute pentru actualizarea ofertelor la Burse;
Nu va fi nici o schimbare în procesul de notificare.

## Slide 44: Date de contact ale organizatorilor de Licitații Umbră
ČEPS |  | 
Operatori | +420 211 044 507 | helpdesk.trade@ceps.cz
 | +420 724 601 301 | 
MAVIR |  | 
Operator | +36 1 304 1449 | auctionoffice@mavir.hu

## Slide 45: Decuplarea Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă
Probleme
tehnice
Redeschidere
Registru oferte
12:35
11:00
12:35
13:05
13:05
13:30 – 13:45
14:30
09:30
Deschiderea Porții pentru Licitația Umbră pentru granițele
CZ-SK, SK-HU și HU-RO
Publicare
ATC
Închidere poartă transmitere oferte
Proces de cuplare
CZ-SK-HU-RO
Publicarea
rezultatelor
Licitației Umbră
Ora de
început
Ora de
sfârșit
09:15
12:35
Termen limită notificări
14:30
12:35
12:45
Amânarea publicării rezultatelor cuplării
11:40
12:05
Risc de decuplare
și Licitație Umbră
Actualizarea ofertelor în sistemul de licitații explicite (procedura de ultimă instanţă)
Decuplare totală și Licitație Umbră
Ora de
început
Oră de
Sfârșit
CZ SK HU RO Decuplate
~ 11:15
13:30 – 13:45
12:35 – 12:40
Calcule locale
OTE, OKTE, HUPX și OPCOM
(cu posibilitatea licitației secundare)
Notificare

## Slide 46
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicare rezultate | Ora limită Notificări
11:40 | Amânarea publicării rezultatelor de cuplare a piețelor |  |  | 14:30
12:05 | Risc de decuplare și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor pentru Licitația Umbră |  | 14:30
12:35- 12:40 | Decuplare totală și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor în sistemul de tranzacționare al Burselor | 13:30 – 13:45 (sau mai devreme, dacă rezultatele sunt disponibile) | 14:30
Decuplarea Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă

## Slide 47: Decuplarea Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă
Exemplu de mesaj „Decuplare totală și Licitație Umbră”:
Decuplare totală și Licitație Umbră
Datorită unor probleme tehnice, CZ-SK-HU-RO MC nu poate fi realizată pentru ziua de livrare: DD.MM.YYYY.
CZ, SK, HU și RO sunt decuplate. Calculele locale vor fi rulate separat de HUPX, OKTE, OTE și OPCOM pentru cele patru piețe.
Ca o consecință a decuplării CZ-SK-HU-RO, registrele de oferte CZ-SK-HU-RO vor fi redeschise cât de curând tehnic posibil (cel mai târziu 12:45) și închise în final la 13:05. Pentru mai multe informații vă rugăm să urmaţi regulile interne ale fiecărei Burse.
ATC-urile pentru granițele SK-HU, CZ-SK și HU-RO vor fi alocate explicit prin Licitație Umbră. Vă rugăm să consultați site-ul MAVIR (sistemul KAPAR) pentru frontierele SK-HU și HU-RO și / sau CEPS (Platforma DAMAS) pentru frontiera CZ-SK pentru a obține rezultatele Licitației Umbră, care sunt disponibile cât mai curând posibil (cel mai târziu la 12:45).

## Slide 48: Decuplarea timpurie Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă
Probleme
tehnice
Deschidere
Registru oferte
10:30
10:30
11:00
11:00
11:25 – 11:40
14:30
Deschidere poartă Licitație Umbră
pe granițele CZ-SK, SK-HU și HU-RO
Primire și Publicare ATC
Publicare
rezultate
Licitație Umbră
09:15
10:30
10:30
10:40
Actualizarea ofertelor în sistemul de licitații explicite de capacitate (procedura de ultimă instanţă)
10:30-10:35
Decuplare timpurie și Licitație Umbră
Ora de
inceput
Ora de
Sfârșit
~ 9:20
11:25 – 11:40
~ 9:30
Amânarea publicării valorilor ATC
Amânarea publicării ATC
10:00
Risc de decuplare timpurie
și Licitație Umbră
09:15
Termen limită
notificare 14:30
Ora de
inceput
Ora de
Sfârșit
Calcule locale
OTE, OKTE, HUPX și OPCOM
(cu posibilitate licitație secundară)
Notificare
CZ SK HU RO Decuplare

## Slide 49: Decuplare timpurie Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă
Ora | Mesaj | Acțiuni suplimentare pentru participanți | Publicare rezultate | Ora limită Notificări
~ 9:30 | Amânarea publicării valorilor ATC: Amânarea ATC |  |  | 14:30
10:00 | Risc de decuplare timpurie și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor pentru Licitația Umbră |  | 14:30
10:30 – 10:35 | Decuplare timpurie și Licitație Umbră | Actualizarea ofertelor pentru tranzacționarea la Burse | 11:25 – 11:40 (sau mai devreme, dacă rezultatele sunt disponibile) | 14:30

## Slide 50: Decuplare timpurie Modul soluție de rezervă de ultimă instanţă
Exemplu de mesaj „Decuplare timpurie și Licitație Umbră”:
Decuplare timpurie și Licitație Umbră
Ca urmare a unor probleme severe în procesul de cuplare a piețelor / procesul ATC, întreaga zonă cuplată CZ-SK-HU-RO va rămâne total decuplată pentru ziua de livrare DD.MM.YYYY.
Calculul se va efectua local, separat de fiecare din cele 4 burse OTE, OKTE, HUPX și OPCOM.
Vă rugăm să aveți în vedere că ora de închidere a pieței pentru transmiterea ofertelor la bursele OTE, OKTE, HUPX și OPCOM este cea pentru situația normală, respectiv 11:00. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați regulile pieței locale.
ATC-urile pentru granițele CZ-SK, SK-HU și HU-RO vor fi alocate explicit prin intermediul Licitației Umbră. Vă rugăm să consultați pagina web a ČEPS (platforma DAMAS) pentru granița CZ-SK și/sau pagina web a MAVIR (sistemul KAPAR) pentru granițele SK-HU și HU-RO pentru rezultatele Licitației Umbră care vor fi disponibile cât mai curând posibil (nu mai târziu de 10:40).

## Slide 51: Comunicarea Până la momentul decuplării și aplicarea procedurii de ultimă instanţă
Termen notificări
10:35
(cel mai târziu)
Decuplare timpurie și Licitație Umbră
11:35 –
11:40
Atingere prețuri prag – Redeschiderea registrului ofertelor
11:40
Amânarea publicării rezultatelor cuplării
12:05
Risc de decuplare
şi Licitație Umbră
09:30 -10:30
Modificare valori ATC
10:00
Risc de decuplare timpurie și Licitație Umbră
12:40
(cel mai târziu)
Decuplare completă și Licitație Umbră
09:30
Amânarea publicării valorilor ATC
Amânare ATC

## Slide 52: Legendă
Inceputul unei activități
Sfârșitul unei activități
Sfârșitul unei activități de publicare (ATC sau rezultate finale)
Sfârșitul unei activități amânate
Cuantificarea întârzierii unui pas de publicare
(roșu = întârziat, verde = neîntârziat)
Momentul comunicării
Obiectul comunicării
Decuplarea CZ-SK-HU-RO
Activitate care întâmpină probleme

## Slide 53: Agenda
  4M MC – Aspecte generale
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și orarul comunicării cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România

## Slide 54: Faza testelor cu participanții la piață și data lansării
  Testele interne de integrare sunt în curs de derulare.
  După încheierea cu succes a testelor interne de integrare vor fi efectuate testele complete de integrare cu participanții la piață.
  Testele cu participanții la piață sunt planificate pentru perioada 13/10/2014-24/10/2014.
  Perioada exactă de desfășurare a testelor cu participanții la piață va fi anunțată înainte de începerea efectivă a perioadei de testare.
  Participanții la piață pot participa numai la testele organizate de bursele unde sunt înregistrați.
  Testele de acceptare se vor desfășura cu puțin timp înainte de lansarea cuplării.
  Data lansării cuplării este planificată pentru 11 noiembrie 2014 în condițiile finalizării cu succes a testelor cu participanții la piață și a testelor de acceptare, precum a aprobării finale a cadrului de reglementare.

## Slide 55: Date de contact
Compania | Rol | Persoană de contact | E-mail
OTE | CZ PX | Ondrej Maca | 4M-MC@ote-cr.cz
OKTE | SK PX | Juraj Sedivy | okte@okte.sk
HUPX | HU PX | Dóra Mizsik | mizsik@hupx.hu
OPCOM | RO PX | Cristina Șetran | cristina.setran@opcom.ro
CEPS | CZ TSO | Martin Palkovsky | palkovsky@ceps.cz
SEPS | SK TSO | Mario Turcik | mario.turcik@sepsas.sk
MAVIR | HU TSO | Réka Sárközi | sarkozir@mavir.hu
Transelectrica | RO TSO | Mircea Anton | mircea.anton@transelectrica.ro
ERU | CZ NRA | Pavel Círek | eru@eru.cz
URSO | SK NRA | Nataša Hudcovičová | hudcovicova@urso.gov.sk
MEKH | HU NRA | Bakonyi Attila | bakonyia@mekh.hu
ANRE | RO NRA | Lusine Caracasian | lcaracasian@anre.ro

## Slide 56: Agenda
  4M MC – Aspecte generale
    Cuplarea Pieței în teorie și practică
    Care a fost evoluția?
    Prezentarea procesului operațional
    Procedurile detaliate și calendarul comunicării (schimbului de informații) cu participanții la piață
    Decuplarea și soluțiile de ultimă instanţă
    Faza de testare cu participanții la piață și data lansării
    Date de contact
  Informații suplimentare despre Piața din România